Приложение №1

к документации о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Дефектная ведомость Ремонт помещения пищеблока |
| --- |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Помещение пищеблока | 100 м2 дверных полотен | 0,0672 | Снятие дверных полотен |
|  |  |  |  | 0,0672 |
| 2 |  | 100 коробок | 0,04 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  |  | 0,04 |
| 3 |  | 100 м2 проемов | 0,07 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
|  |  |  |  | 0,0672 |
| 3.1 |  | Шт/м2 | 4 / 6,72 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2 |
| 4 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |
|  |  |  |  | 0,25 |
| 5 |  | 100 м2 | 0,4 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен |
|  |  |  |  | 0,4 |
| 6 |  | 100 м3 кладки | 0,008 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (закладка оконных проемов) |
|  |  |  |  | 0,008 |
| 6.1 |  | 1000 шт | 0,3136 | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 7 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |
|  |  |  |  | 1,01 |
| 8 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,64 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |
|  |  |  |  | 0,64 |
| 8.1 |  | м2 | 64 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные) |
| 9 |  | 100 м2 поверхности | 0,52 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |
|  |  |  |  | 0,52 |
| 9.1 |  | т | 0,0624 | Шпатлевка Ветонит LR ( норма расхода 1,2 кг/м2 52 м2*1,2/1000=0,0624 т) |
| 10 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |
|  |  |  |  | 0,52 |
| 10.1 |  | т | 0,02704 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая |
| 11 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,32 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков |
|  |  |  |  | 0,32 |
| 12 |  | 100 м2 поверхности | 0,32 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |
|  |  |  |  | 0,32 |
| 12.1 |  | т | 0,0384 | Шпатлевка Ветонит LR ( норма расхода 1,2 кг/м2 32 м2*1,2/1000=0,0384 т) |
| 13 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |
|  |  |  |  | 0,32 |
| 13.1 |  | т | 0,01824 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая |
| 14 |  | т | 0,5 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |
|  |  |  |  | 0,5 |
| 15 |  | т | 0,5 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъёмносью до 5 т на расстояние до 10 км |
|  |  |  |  | 0,5 |

Работы на  объекте  проводятся в стеснённых условиях  применен коэффициент  согласно МДС 81-35.2004 прил.1 таб.3 п.1 ( 1,2) ,

также  работы , выполняемые при ремонте, аналогичные  технологическим процессам  в новом строительстве  применен  коэффициент согласно

МДС 81-35.2004 п.4.7 ( 1.15 , 1.25 )

| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на ремонт пищеблока |
| Основание | Сметная стоимость - | 239,348 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 517,80 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 71,307 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией цен на 01.09.2015 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Общестроительные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 0,0672 | 438,99 | 0 | 29,5 | 29,5 | 0 | 36,28 | 2,44 |
|  | (0) | Общестроительные работы; Проемы при ремонте | 100 м2 дверных полотен | 438,99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,079296 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,04 | 2 608,35 | 419,1 | 104,33 | 87,57 | 16,76 | 179,3 | 7,17 |
|  | (0) | Общестроительные работы; Проемы при ремонте | 100 коробок | 2 189,25 | 58,16 |  |  | 2,33 | 3,97 | 0,16 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,42 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0672 | 22 709,2812 | 822,735 | 1 526,06 | 251,45 | 55,29 | 277,38 | 18,64 |
|  | (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=2711,49*1,15*1,2; ЭММ=548,49*1,25*1,2; ЗПм=20,64*1,25*1,2; ТЗТ=201*1,15*1,2; ТЗТм=1,05*1,25*1,2; Двери: из ПВХ профиля; Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | 3 741,8562 | 30,96 |  |  | 2,08 | 1,575 | 0,11 |
| 3.1 | [203-0658] | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2 | 6,72 | 1 600,13 |  | 10 752,87 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр63-7-05 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0,25 | 1 076,84 | 185,98 | 269,21 | 222,72 | 46,5 | 74,3 | 18,58 |
|  | (0) | Отделочные работы; Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте | 100 м2 поверхности облицовки | 890,86 | 30,9 |  |  | 7,73 | 1,99 | 0,5 |
| 5 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 0,4 | 271,1 | 0 | 108,44 | 108,44 | 0 | 22,82 | 9,13 |
|  | (0) | Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 | 271,1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕРр53-20-01 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен( закладка оконных проемов) | 0,008 | 23 463,04 | 3 651,18 | 187,7 | 57,52 | 29,21 | 563 | 4,5 |
|  | (0) | Общестроительные работы; Стены при ремонте | 100 м3 кладки | 7 189,51 | 767,52 |  |  | 6,14 | 39 | 0,31 |
| 6.1 | [404-0244] | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 0,3136 | 1 244,95 |  | 390,42 |  |
|  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 1,01 | 3 066,2324 | 213,915 | 3 096,89 | 1 713,3 | 216,05 | 118,4592 | 119,64 |
|  | (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=1229,23*1,15*1,2; ЭММ=142,61*1,25*1,2; ЗПм=94,04*1,25*1,2; ТЗТ=85,84*1,15*1,2; ТЗТм=6,29*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 696,3374 | 141,06 |  |  | 142,47 | 9,435 | 9,53 |
| 8 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 0,64 | 5 207,6072 | 52,08 | 3 332,87 | 2 815,15 | 33,33 | 314,64 | 201,37 |
|  | (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=3187,44*1,15*1,2; ЭММ=34,72*1,25*1,2; ЗПм=14,41*1,25*1,2; ТЗТ=228*1,15*1,2; ТЗТм=0,86*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 поверхности облицовки | 4 398,6672 | 21,615 |  |  | 13,83 | 1,29 | 0,83 |
| 8.1 | [101-0259] | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные) | 64 | 103,28 |  | 6 609,92 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр61-1-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 0,52 | 7 565,47 | 41,45 | 3 934,04 | 570,65 | 21,55 | 73,8 | 38,38 |
|  | (0) | Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/; Штукатурные работы при ремонте | 100 м2 поверхности | 1 097,41 | 30,13 |  |  | 15,67 | 1,9 | 0,99 |
| 9.1 | [101-1958] | Клей гипсовый сухой монтажный | -0,4992 | 6 692,31 |  | -3 340,8 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 9.2 | [101-3171] | Шпатлевка Ветонит LR ( норма расхода 1,2 кг/м2 52 м2*1,2/1000=0,0624 т) | 0,0624 | 7 110,4 |  | 443,69 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0,52 | 349,8848 | 13,245 | 181,94 | 148,69 | 6,89 | 20,9484 | 10,89 |
|  | (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=207,21*1,15*1,2; ЭММ=8,83*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=15,18*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 285,9498 | 0,3 |  |  | 0,16 | 0,015 | 0,01 |
| 10.1 | [101-0334] | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | 0,02704 | 23 670,91 |  | 640,06 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 0,32 | 2 577,8306 | 201,795 | 824,91 | 481,4 | 64,57 | 108,8544 | 34,83 |
|  | (0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 | ЗП=1090,12*1,15*1,2; ЭММ=134,53*1,25*1,2; ЗПм=82,86*1,25*1,2; ТЗТ=78,88*1,15*1,2; ТЗТм=6,07*1,25*1,2; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 504,3656 | 124,29 |  |  | 39,77 | 9,105 | 2,91 |
| 12 | ТЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 0,32 | 8 939,04 | 45,54 | 2 860,49 | 446,65 | 14,57 | 89,76 | 28,72 |
|  | (0) | Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/; Штукатурные работы при ремонте | 100 м2 поверхности | 1 395,77 | 33,66 |  |  | 10,77 | 2,14 | 0,68 |
| 12.1 | [101-1958] | Клей гипсовый сухой монтажный | -0,3584 | 6 692,31 |  | -2 398,52 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 12.2 | [101-3171] | Шпатлевка Ветонит LR ( норма расхода 1,2 кг/м2 32 м2*1,2/1000=0,0384 т) | 0,0384 | 7 110,4 |  | 273,04 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 0,32 | 389,6924 | 14,835 | 124,7 | 102,11 | 4,75 | 23,3772 | 7,48 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=231,23*1,2*1,15; ЭММ=9,89*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=16,94*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 319,0974 | 0,3 |  |  | 0,1 | 0,015 | 0 |
| 13.1 | [101-0334] | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | 0,01824 | 23 670,91 |  | 431,76 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 14 | ТССЦпг 01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 0,5 | 374,5 | 0 | 187,25 | 0 | 0 |  |
|  |  | Цед=53,5*7;Погрузка/разгрузка;Погрузо-разгрузочные работы | т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 15 | ТССЦпг 03-02-01-010 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъёмносью до 5 т на расстояние до 10 км | 0,5 | 191,1522 | 0 | 95,58 |  | 0 |  |
|  |  | Цед=26,66*7,17;Перевозка;Перевозка | т |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 30 383,52 | 7 035,15 | 509,47 | 501,77 |
|  |  |  | 241,05 | 16,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/ (9, 12) |
| Зарплата | 1017,3*9,8 | 9,8 | 9 969,54 |
| Машины и механизмы | 36,12*6,26 | 6,26 | 226,11 |
| Материалы | 718,52*2,07*1,18 | 2,07 | 1 755,06 |
| Итого |  | 11 950,71 |
| Штукатурные работы при ремонте (9, 12) |
| Накладные расходы | (1017,3+26,44)*9,8*0,79*0,85*0,94 | 0,63 | 6 444,05 |
| Сметная прибыль | (1017,3+26,44)*9,8*0,5*0,8*0,9 | 0,36 | 3 682,31 |
| Итого |  | 22 077,07 |
| Общестроительные работы (5) |
| Зарплата | 108,44*9,8 | 9,8 | 1 062,71 |
| Машины и механизмы | 0 | 1 | 0 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого |  | 1 062,71 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5) |
| Накладные расходы | (108,44+0)*9,8*1,1*0,9*0,85*0,94 | 0,79 | 839,54 |
| Сметная прибыль | (108,44+0)*9,8*0,7*0,85*0,8*0,9 | 0,43 | 456,97 |
| Итого |  | 2 359,22 |
| Общестроительные работы (6) |
| Зарплата | 57,52*9,8 | 9,8 | 563,7 |
| Машины и механизмы | 29,21*6,26 | 6,26 | 182,85 |
| Материалы | 491,4*5,5*1,18 | 5,5 | 3 189,19 |
| Итого |  | 3 935,74 |
| Стены при ремонте (6) |
| Накладные расходы | (57,52+6,14)*9,8*0,86*0,85*0,94 | 0,69 | 430,47 |
| Сметная прибыль | (57,52+6,14)*9,8*0,7*0,8*0,9 | 0,5 | 311,93 |
| Итого |  | 4 678,14 |
| Общестроительные работы (1, 2) |
| Зарплата | 117,07*9,8 | 9,8 | 1 147,29 |
| Машины и механизмы | 16,76*6,26 | 6,26 | 104,92 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого |  | 1 252,21 |
| Проемы при ремонте (1, 2) |
| Накладные расходы | (117,07+2,33)*9,8*0,82*0,85*0,94 | 0,66 | 772,28 |
| Сметная прибыль | (117,07+2,33)*9,8*0,62*0,8*0,9 | 0,45 | 526,55 |
| Итого |  | 2 551,04 |
| Двери: из ПВХ профиля (3) |
| Зарплата | 251,45*9,8 | 9,8 | 2 464,21 |
| Машины и механизмы | 55,29*6,26 | 6,26 | 346,12 |
| Материалы | 11972,19*2,19*1,18 | 2,19 | 30 938,53 |
| Итого |  | 33 748,86 |
| Деревянные конструкции (3) |
| Накладные расходы | (251,45+2,08)*9,8*1,18*0,9*0,85*0,94 | 0,85 | 2 111,9 |
| Сметная прибыль | (251,45+2,08)*9,8*0,63*0,85*0,8*0,9 | 0,39 | 968,99 |
| Итого |  | 36 829,75 |
| Отделочные работы (7, 8, 10, 11, 13) |
| Зарплата | 5260,65*9,8 | 9,8 | 51 554,37 |
| Машины и механизмы | 325,59*6,26 | 6,26 | 2 038,19 |
| Материалы | 9656,8*4,28*1,18 | 4,28 | 48 770,7 |
| Итого |  | 102 363,26 |
| Отделочные работы (7, 8, 10, 11, 13) |
| Накладные расходы | (5260,65+196,33)*9,8*1,05*0,9*0,85*0,94 | 0,76 | 40 643,59 |
| Сметная прибыль | (5260,65+196,33)*9,8*0,55*0,85*0,8*0,9 | 0,34 | 18 182,66 |
| Итого |  | 161 189,51 |
| Отделочные работы (4) |
| Зарплата | 222,72*9,8 | 9,8 | 2 182,66 |
| Машины и механизмы | 46,5*6,26 | 6,26 | 291,09 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого |  | 2 473,75 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (4) |
| Накладные расходы | (222,72+7,73)*9,8*0,77*0,85*0,94 | 0,62 | 1 400,21 |
| Сметная прибыль | (222,72+7,73)*9,8*0,5*0,8*0,9 | 0,36 | 813,03 |
| Итого |  | 4 686,99 |
| Итого |  | 234 371,72 |
| Итого по погрузке |  | 187,25 |
| Итого |  | 234 558,97 |
| Итого по перевозке |  | 95,58 |
| Итого |  | 234 654,55 |
| Непредвиденные расходы | 234654,55*0,02 | 2% | 4 693,09 |
| Итого |  | 239 347,64 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |